## Slide 1
Oevererosietool — van lijn naar oever
Voortgang voorspellend model
Update 26 augustus 2026

## Slide 2
Waar we in maart stonden
Eén afstand per scopevlak -> oever is geen rechte lijn
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 2
hoogtemodel (maart): de ene afstand (gestippeld) ligt 38 m naast de gemeten oever
SAM (nu): de oever kronkelt om een kribvak — één getal zegt hier nog minder
Notes: De val: het maartcijfer zag er goed uit omdat de meetlat mild was (3–4 jaar) én omdat één getal per vlak veel verbergt. paars = VVR, zwart = hartlijn, groen = gemeten oever per jaar.

## Slide 3
Afgelopen week: nieuwe SAM data meegenomen
Dezelfde meetruis, gedeeld door een 4× kleiner tijdsverschil: het doel wordt 4× ruiziger en élke fout groeit mee. Relatief verslaat het model nu voor het eerst de baseline.
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 3
 | maart 2026 alleen hoogtemodel | 19 augustus hybride (SAM + hoogtemodel) | nu: uitgangspunt zelfde model, vaste testset
Baseline (naïef gemiddelde) — fout test (m/jr) | 0.78 | 4.79 | 4.68
LightGBM — fout test (m/jr) | 0.94 | 4.12 | 3.99
LightGBM t.o.v. baseline | 20 % slechter | 14 % beter | 15 % beter
LightGBM — fout risicogevallen > 2 m/jr (m/jr) | 4.61 | 9.13 | 8.30
Spreiding doelvariabele v_test (m/jr) | 2.2 | 11.4 | 9.2
Tijd tussen t-punten | 3–4 jaar | 1 jaar | 1 jaar
Testset | willekeurig 20 % | willekeurig 20 % | vast · 1 174 vlakken
Regio's met voorspellingen | 7 444 | 8 006 | 10 437

## Slide 4
Drie assen om te verbeteren
Uitgangspunt: het model van 19 augustus, resolutie 1, één vaste testset van 1174 vlakken
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 4
1 · Opschonen
• Verkeerde-oever-detecties weghalen zónder de meting weg te gooien
• Kribben, bruggen, nevengeulen, doolhoven, fragmenten, uitschieters in de tijd
2 · Meerdere t-punten
• Snelheid als trend over álle metingen
• Versnelling, terugkeer naar gemiddelde, recente helling als feature
3 · Resolutie
• Meerdere segmenten per vlak in plaats van één afstand
• Gemeten én voorspelde oever als lijn
Leeswijzer: op deze vaste testset scoort het model van 19 augustus 3.99 m/jr (4.12 op de eigen split van toen). Alle cijfers hierna zijn op deze set, zodat stappen optelbaar zijn.

## Slide 5
Verkennende analyse SAM resultaten
Hybride levering: SAM + hoogtemodel · tot 11 meetmomenten · 1 jaar tussen t-punten
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 5

## Slide 6
As 1 · Wat we in de SAM-lijnen tegenkomen
Terugkerende patronen — elk een 'oever' die geen oever is
Daarnaast: nevengeulen en plassen (5.9 % van de metingen in 'normale' vlakken), fragmenten (< 25 % van het vlak) en metingen die 15 m van de trend afwijken. Elk patroon = één opschoonregel; elke regel = een gok naar iets wat een mens zeker weet.
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 6

## Slide 7
As 1 · Voorbeeld: wat een opschoonregel doet
Kribvak op de Nederrijn — zonder en met structurenmasker (kribben + kunstwerken, 10 m)
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 7
links: zonder masker · rechts: met kribben + bruggen/kades/steigers (10 m) · grijs = constructie · paars = VVR
• Zonder masker volgt de 'oever' de kribflank: het ene getal per jaar (gestippeld) springt heen en weer — +7.7 m/jr
• Met masker vallen de kribpunten weg en blijft de echte oever over: −22.2 m/jr, consistent over de jaren
• Zo werkt elke regel: niet de meting weggooien, maar het deel dat geen oever is
• Deze week: kribben landelijk (1 922 → 4 698) en 6 386 kunstwerken als laag — geen gok meer

## Slide 8
As 1 · Hoeveel vlakken raakt elke regel?
Elke regel apart op de basisdata · een vlak kan in meerdere balken staan
• 5 165 van de 11 517 vlakken worden door ≥ 1 regel geraakt; 284 verdwijnen helemaal
• Kronkelende lijnen, doolhoven en uitschieters in de tijd zijn púúr SAM-verschijnselen
• Hoogtemodel-vlakken worden vrijwel alleen door het kribbenmasker en fragmenten geraakt (429 van 2 033)
• 'Te weinig punten' raakt op zichzelf niets — het bijt pas nadat andere regels een meting uitdunnen
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 8

## Slide 9
As 1 · Wat doet elke regel alleen — en alles samen: 3.99 → 2.27
Elke regel apart op het 19 aug-model · vaste testset · resolutie 1
• Grootste winst: uitschieter in de tijd (3.99 → 3.03) — één afwijkende meting vervuilde het hele vlak
• Doolhof, fragment, kronkelende lijn: elk ≈ −0.3 tot −0.4
• Kribben & kunstwerken landelijk: 3.89 / 8.52 — geen foutwinst, wél 10 % minder vlakken: het masker haalt alleen de lijnen het dichtst bij de hartlijn weg, en rond kribben blijft geen vlak over om te voorspellen
• Samen: 2.27 / 4.54 bij dekking 0.94 — meer dan de som van de delen
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 9
Leeswijzer: 4.12 was de score van het 19 aug-model op zijn eigen willekeurige splitsing; op de bevroren testset van 1 174 vlakken scoort datzelfde model 3.99. Alle stappen in As 1–3 zijn op deze vaste set gemeten.

## Slide 10
As 2 · Meerdere t-punten: als feature én als meetlat
2a · de hele meetreeks als feature: 2.27 → 2.13 · 2b · paren ≥ 2 jaar als meetlat: 1.37
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 10
2a · Features uit de hele meetreeks
• Trend (Theil–Sen), spreiding om de trend, versnelling, terugkeer naar gemiddelde, recente helling — zelfde doel, zelfde split: 2.27 → 2.13
2b · Paren ≥ 2 jaar als meetlat
• Hoogtemodel-opnames liggen 3–5 jaar uit elkaar; SAM 1 jaar → dezelfde meetruis ÷ 1 jaar = ruis
• Zelfde doel (m/jr), alleen paren ≥ 2 jaar, álle paren: 1 vlak met 6 metingen = 10 leervoorbeelden
• Eerlijk: de naïeve fout zakt mee (2.67 → 1.77); de skill gaat van +20 % naar +23 %. Dit is 'meten wat we kunnen voorspellen', geen 35 % beter model
• Nog niet overal: 715 van 1 174 testvlakken hebben zo'n paar — groeit met elk SAM-jaar
• Wat niet werkte: losse jaar-op-jaar stappen als doel, huber-loss, debiet

## Slide 11
As 3 · Resolutie: van scalar naar oeverlijn
Eén afstand per vlak verbergt dat 20 m hard erodeert en 80 m stil ligt
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 11
Wat je ziet
• groen = gemeten oever per segment (2026) · bruin = voorspeld 2027 per segment
• gestippeld = de oude voorspelling: één getal voor het hele vlak
• paars = VVR / signaleringslijn
Dit vlak
• Eén getal zegt −9.7 m/jr; de vijf segmenten lopen van −17.1 tot +1.4 (voorbeeld op R = 5; gekozen resolutie R = 20)
• Het bovenste segment nadert de VVR; de rest niet — het alarm hoort per segment te kijken
Vandaag
• VVR-jaar = één drempel per vlak (het verst gelegen punt van de signaleringslijn) tegen één scalar → per definitie laat

## Slide 12
As 3 · Hoe fijn kan het?
Zelfde vlak, R = 1 … 100 · en de fout per segment op de As 2-meetlat (paren ≥ 2 jaar), per R
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 12
• De segment-representatie (bruin) volgt de gemeten oever vanaf R ≈ 5–10; bij R = 50–100 raken segmenten leeg (rood)
• Fout per segment daalt van 1.37 (R = 1) naar 0.85 (R = 20); skill t.o.v. naïef stijgt van +23 % naar +29–30 % — hoe fijner, hoe beter
• Keuze: R = 20 (≈ 5 m). Prijs: 31 % van de segment-datums heeft nog geen meting — dat lossen we op in de lijnbemonstering (60 → meer punten per lijn), niet in het model

## Slide 13
Alles bij elkaar
Stap voor stap, op één vaste testset — waar zit de winst?
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 13
• Opschonen: −1.72 m/jr (−43 %) · structurenlaag: ±0 (juistheid/dekking) · historie-features: −0.14 · paren ≥ 2 jaar: andere meetlat, skill +20 → +23 % · segmenten R = 20: skill +29 %, positiefout 0.85 m
Het model was nooit de bottleneck — de labels waren het. De regels raken op: wat overblijft, kan alleen een mens zien.
Notes: Dit is de hele presentatie in één plaatje.

## Slide 14
Waar we nu staan — alle condities naast elkaar
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 14
Zelfde opzet als slide 3 · de laatste kolom is de te-doen-stap: alles opnieuw op een willekeurige splitsing, testset buiten de training
 | maart 2026 alleen hoogtemodel | 19 augustus hybride, eigen split | nu vaste testset · R = 20 · paren ≥ 2 jr | te doen willekeurige split, eerlijk
Baseline (naïef gemiddelde) — fout test (m/jr) | 0.78 | 4.79 | 1.20 | …
LightGBM — fout test (m/jr) | 0.94 | 4.12 | 0.85 | …
LightGBM t.o.v. baseline (skill) | −20 % | +14 % | +29 % | …
LightGBM — fout risicogevallen > 2 m/jr (m/jr) | 4.61 | 9.13 | 2.89 | …
Eenheid | vlak (≈ 100 m) | vlak (≈ 100 m) | segment (≈ 5 m) | segment (≈ 5 m)
Tijd tussen t-punten | 3–4 jaar | 1 jaar | ≥ 2 jaar (alle paren) | ≥ 2 jaar (alle paren)
Testset | willekeurig 20 % | willekeurig 20 % | vast · 715 vlakken · 8 578 segmenten | willekeurig 20 %
Validatie | test-set early stopping | test-set early stopping | test-set early stopping | test set buiten de training

## Slide 15
Oevererosietool · update 26-08-2026 · 15
Samenvattend — en waar we jullie input op willen
Opschonen leverde de meeste winst
Van lijn naar oever gegaan (resolutie)
Hoe schonen we de data nog verder op?
Feedback nodig
• Welke bewerking heeft de SAM-data nog nodig? Wat missen we in de meegenomen patronen?
  • Kan lijst/geopackage delen met voor- en na- opschoning effecten
• Is het wellicht handig om hoogtemodel data op te schonen • Welke parameters bepalen de output van het hybride model? Mogelijk om diverse output variaties te testen in het voorspellende model
To do van mijn kant
• Eindrun op een willekeurige splitsing, testset buiten de training, R = 20
• Methodologie SAM/hoogtemodel en hybride beslissingsmodel snappen
• Vlakken onderzoeken met de grootste bijdrage aan de fout én dus de minst voorspelbare
  Zal hier een lijstje van maken wat ik kan delen
• Lijnformatie bij hogere resolutie verbeteren zodat segmenten zonder meting verdwijnen
Done
• Model klaar, alle stappen op één vaste testset: 3.99 → 2.27 (opschonen) → 2.13 (historie) → 1.37 (paren ≥ 2 jr) → 0.85 (R = 20)
• Kribben + kunstwerken landelijk als laag; structurenmasker = juistheid, geen foutwinst